alors voila, apres reflexion sur le sujet et surtout grace quand meme au lien de moolodje qui nous a quand meme bien aidé, la team sud s est lancé dans cette modif alors d abord achat du materiel : 
alors la nous avons donc le tube acheté dans n importe quel casto ou leroy merlin, brico depot...(environ 4 euros) plus la molette d ouverture de la boite a gant achetée chez peugeot (modele pour 307 acheté un peu plus de 4 euros), vous emboitez le tout et vous avez votre conduit d aeration pour la clim 

ensuite vous demontez votre aerateur coté passager pour pouvoir acceder au conduit de ventilation interieur et vous pouvez vous lancez dans les travaux qui consiste a decouper l un et l autre pour le passage de la gaine 

j vous promet que ca fait peur de faire fondre sa voiture 
on voit le resultat sur le deuxieme aerateur posé par terre 



voila voila pour les parties hautes, passons maintenant a la boite a gant 
alors il faut aussi lui faire un trou pour pouvoir rentrer la molette d aeration donc on y retourne avec le faire a souder pour faire fondre le plastic (ca pue grave la)on aura fait un petit marquage avant 
PS : enlevez le couvercle de la boite a gant car il gêne beaucoup, pour cela ouvrez la et tirez vers vous , elle est juste clipser 



voila maintenant que ca rentre, on ebavure un peu en limant tout ce plastique fondu pour que ce soit plus propre et on fait fondre aussi tout ce qui depasse de la molette pour que la surface soit plane car a la base elle est faite pour etre clipsée dans la bag de la 307 

ensuite il ne reste plus qu a passer la gaine dans tous ces trous, enfoncez la bien dans l encoche du conduit d aeration, vous pouvez demonter le plastic qui est apparent quand on ouvre la porte car il vous donne plus de marge pour tirer, il est juste clipser aussi 

puis mettez la molette au bout du tuyau 

et voila le travail est presque terminée, il ne reste plus qu a bien fixé la molette a l aide d une visse plate dans la partie dur, et si la molette ne veut pas tourner, limer un petit peu le plastic a l endroit ou la tete de visse passe 
et ca donne ca au final 


voila, votre clim est prete, il ne vous reste plus qu a remboiter l aerateur et a mettre du scotch sur les petits trous qui il y a dans la bag pour ne pas laisser l air frais s en aller 
apres quelques tests en espagne et aussi au quotidien, je peux vous dire que c est vraiment efficace, on arrive facilement a une temperature de 14/15 degrés en 30 minutes en ventilation normale (clim a 20 et temperature 26 dehors ), sinon apres elle descend encore plus bas vers les 11 degré (test en roulant sur autroroute) si vous mettez les boissons(cannettes ou autres) du cote de l aeration, elles vont etre vraiment pas mal fraiches 
en tout cas moi je suis fier de cette modif qui va pas mal nous servir dans notre region 
a l heure actuelle toute la team quiksilver du sud a cette modif 
QUIKSILVER POWWAAAAA!!!!!!